RaspberryPi Pico, Programmierung und Inbetriebnahme als Keyer

Wir verbinden den RaspberryPi Pico mit USB und drücken + halten dabei die kleine weiße Taste.

Das ist notwendig, damit der Pico nicht nur gelesen, sondern auch beschrieben werden kann. Er meldet sich dann als separates Laufwerk wie in Bild 1.

Bild 1: Erste Meldung des Pico nach dem Anschließen über USB

Das Betriebssystem des Pico muss man von der Homepage

Https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_Bundle/releases

downloaden und auf dem eigenen Rechner speichern.

Bild 2: Es ist die dritte Zeile: adafruit-circuitpython-bundle-8.x-mpy-20221227.zip

Bild 3: Dort muss alles entpackt werden und ….

Bild 4: … es wird ein neuer Dateiordner gleichen Namens im Download-Ordner angezeigt.

Bild 5: Kopieren der Betriebssystemdateien in den Pico

Von der der Homepage DL1AYR (www.dl1yar.de) wird jetzt die Programmdatei kopiert und in einen Texteditor (nicht Word o.ä. wegen der dort verwendeten Steuerzeichen) eingefügt. Wir speichern diese TXT.Datei auf dem Rechner unter code.txt und benennen sie danach um in code.py. Diese wird auf den Pico kopiert.

Bild 6: Homepage von DL1YAR unter „pico_CWKeyer“.

Bild 7: Hier steht der Quellcode code.txt.

Bild 8: Das ist Teil des Quellcode code.txt.

Er wird jetzt auf unserem Rechner gespeichert und dann in code.py umbenannt.

Bild 9: Hier ist die Code.py-Datei auf dem Pico angekommen.

Unter https://circuitpython.org/downloads findet ihr unter Pico die Datei CircuitPython 7.3.3 als Download  .UF2 now. Ein Teil des Betriebssystems. Auch diese muss entpackt werden und wir finden dann adafruit-circuitpython-raspberry_pi_pico-de_DE-7.3.3.uf2 auf dem Rechner. Sie muss dann in den Pico unter .lib eingefügt werden.

Bild 10: Man sieht rechts oben die Datei adafruit-circuitpython-raspberry_pi_pico-de_DE-7.3.3.uf2 auf dem Rechner

Bild 11: Die Datei wird unter dem Ordner lib auf dem Pico eingefügt.

Jetzt wird auf dem Rechner aus den entpackten Ordnern von adafruit-circuitpython-bundle-8.mpy...... unter dem Ordner .lib der Dateiordner adafruit_hid gesucht und unter CIRCUITPY (LW:) in das Verzeichnis .lib kopiert. Die Bild 11: Der Pico hat sich nach dem Einfügen der Adafruit ...uf2 umbenannt in CIRCUITPY (F:).

Taste meldet sich mit einem kurzen Ton.

Bild 12: Downloads-Ordner, dort Ordner adafruit_hid markiert

Bild 12: Der Pico ist programmiert und kann neu gestartet werden.

Deshalb jetzt den USB trennen und neu verbinden.

Hinweise zum Programm des Keyers:

Die Gebegeschwindigkeit läßt sich mit dem Poti von „sehr langsam“ bis „langsam“ einstellen.

Um das zu ändern, öffnen wir mit dem Editor die code.py-Datei und gehen zur Zeile mit der Angabe:

def Pause():  , (fast am Ende des Textes)

Dort steht: speed = int((speed_in.value /180)) .

Diese „180“ setzen wir auf einen Wert zwischen 300 und 400 (ausprobieren!). Nach dem Ändern des Wertes muss die Datei gespeichert werden. USB abziehen, wieder einstecken oder mittels RESET neu starten.

Ganz wichtig: Beim CW-Geben muss exakt gegeben werden. Jedes „Schmieren“ lässt falsche Zeichen „erscheinen“.

Es ist ganz witzig, dass der Keyer im Writer jeden Buchstaben schreibt, wie eine externe Tastatur. Damit ist jeder in der Lage, seine CW- Gebeweise zu testen.

Viel Spaß!